## Slide 1: Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer - for valg av ambisjonsnivå og konkretisering av tilhørende funksjonskrav
Versjon1.1/september 2016
Versjon 2.0 er planlagt utgitt primo 2017.
Kommentarer og innspill til versjon 2.0 kan sendes post@byggalliansen.no
Notes: Denne kravspesifikasjonen gis nå ut i versjon 1 som et innspill til utprøving. Versjon 2 vil komme ut primo 2017.
I den mellomliggende perioden oppfordres brukere til å komme med forslag til suppleringer, endringer, korreksjoner og generelle kommentarer til dokumentet.
Tilbakemeldinger kan sendes til post@byggalliansen.no

## Slide 2: Prosess for utforming av kravspesifikasjon
Med megler
(Ofte større objekter > 1000 m2)
Uten megler
(Ofte mindre objekter < 1000 m2)
Veileder for valg av ambisjonsnivå og konkretisering av tilhørende funksjonskrav (dette dokumentet)
Standard kravspesifikasjon
for tilpassede kontorlokaler
Trinn 1
Velge type leieobjekt/prosess
Trinn 3
Utforme kravspesifikasjon
Trinn 2
Fastsette ambisjonsnivå
Skreddersydd kravspesifikasjon
(utformes av megler)
Standard kravspesifikasjon
for nye/totalrehabiliterte kontorlokaler

## Slide 3: TRINN 1 Velge type leieobjekt/prosess
Anskaffelsesprosessen i leiemarkedet kan grovt deles inn i:
Anskaffelser med involvering av profesjonelle innleiemeglere som mellomledd mellom gårdeier og leietaker
Innleiemegler skreddersyr en kravspesifikasjon til sin kunde. Denne veilederen inneholder beskrivelse av funksjonskrav og dokumentasjonskrav basert på ulike ambisjonsnivå for ulike kvalitetsområder. Innleiemegler kan benytte formuleringene inn i sin kravspesifikasjon.
2. Anskaffelser med direkte avtale mellom gårdeier og leietaker
Direkte anskaffelse (uten innleiemegler) brukes vanligvis ved leieavtaler for mindre leieobjekter. Det er utarbeidet en standardisert og enkel kravspesifikasjonen for den type leieavtale.
Med megler
(Ofte større objekter > 1000 m2)
Uten megler
(Ofte mindre objekter < 1000 m2)
Trinn 1
Velge type leieobjekt/prosess

## Slide 4: TRINN 2 Fastsette ambisjonsnivå
Trinn 2 gjelder normalt for en prosess med innleiemegler. Leietaker og innleiemegler identifiserer leietakerens behov og hvilket ambisjonsnivå leietakeren har for ulike kvalitetsområder.
Vi har definert ni ulike kvalitetsområder med opp til fire ambisjonsnivå for hvert av disse. For hvert kvalitetsområde er det beskrevet et antall spesifikke krav (1-7 avhengig av kvalitetsområde, se neste side), med tilhørende dokumentasjonskrav.
”Minimumsnivå” har innarbeidet lovkrav for eksisterende bygg der det finnes. ”Godt ambisjonsnivå” har innarbeidet krav i Teknisk Forskrift for et nybygg eller totalrehabiliteringsprosjekt. ”Høyt ambisjonsnivå” og ”Forbildenivå” ligger over lovens minimum. ”Forbildenivå” er basert på ”Best practise” i dagens forbildeprosjekter.
Dersom leietaker ønsker et miljøklassifisert bygg som f.eks BREEAM-NOR 2016, bør leietaker på dette trinnet velge et sertifiseringsnivå (f.eks BREEAM-NOR 2016 Very Good eller Excellent). Et BREEAM-sertifikat er et kvalitetsstempel for vesentlige dokumenterte kvaliteter. Kvalitetsområdene 1-4 og 6 er dekket i BREEAM-NOR 2016. Ambisjonsnivået på disse vil henge sammen med valgt sertifiseringsnivå. Kvalitetsområdene 8 og 9 er delvis inkludert, mens 5 og 7 er ikke inkludert, og må spesifiseres selv om bygget er sertifisert.
Kvalitetsområder
Ambisjonsnivå
Inneklima
Driftskostnader
Miljøprofil
Adkomstmuligheter
Fleksibilitet
Universell utforming
Mulighet for oppgradering under leieperioden
Materialkvalitet
Sikkerhet
4. Minimumsnivå
3. Godt ambisjonsnivå
2. Høyt ambisjonsnivå
1. Forbildenivå
BREEAM-NOR 2016 er relevant for nybygg og bygg som rehabiliteres vesentlig. Mindre oppussinger dekkes ikke av BREEAM-NOR. Henvisninger til kvaliteter i BREEAM-NOR for å sikre rett ambisjonsnivå kan gjøres som del av kontrakt.

## Slide 5: Kvalitets- og kravsområder
Inneklima
  Dagslys, lyskvalitet og utsyn
  Temperatur og luftkvalitet
  Sol- og blendingsavskjerming
  Lyd og akustikk
  Brukerstyring
Driftskostnader
  Energibruk og kostnader
  Energimåling og oppfølging av energibruk i drift
  Energieffektiv ventilasjon
  Energieffektiv belysning
  Energieffektiv utstyr, PC og skjermer
  Rengjøringskostnad og spesifikasjon av særlige krav til rengjøring
  Renovasjon og tilretteleggelse for avfallssortering i og omkring bygget
Miljøprofil
  Energimerke
  Gjenbruk av materialer i eksisterende bygg
  Unngå miljøgifter
Adkomstmuligheter
  Adkomstmuligheter
Fleksibilitet
  Elastisitet i møteromsfasiliteter
  Elastisitet for utvidelse av kontorarealet
  Generalitet i arealanvendelse
  Fleksibel innredning
  Arealeffektivitet
Universell utforming
  Universell utforming
Mulighet for oppgradering under leieperioden
  Miljøavtale – supplerende sertifiseringsordninger
Materialkvalitet
  Materialkvalitet
Sikkerhet
  Sikkerhet

## Slide 6: Eksempel på kombinasjoner av ulike ambisjonsnivåer vist for ulike leieobjekter
 | Inneklima | Drifts-kostnader | Miljøprofil | Adkomst-muligheter | Fleksibilitet | Universell utforming | Mulighet for opp-gradering | Material-kvalitet | Sikkerhet
Leieobjekt A (nybygg) | 1.Forbilde-nivå | 2.Høyt ambisjons-nivå | 1.Forbilde- nivå | 1.Forbilde- nivå | 1.Forbilde-nivå | 2. Høyt ambisjons-nivå | 1.Forbilde-nivå | 1.Forbilde-nivå | 1.Forbilde-nivå
Leieobjekt B (hoved-ombygging) | 2. Høyt ambisjons-nivå | 3. Godt ambisjons-nivå | 3. Godt ambisjons-nivå | 2. Høyt ambisjons-nivå | 3. Godt ambisjons-nivå | 3. Godt ambisjons-nivå | 3. Godt ambisjons-nivå | 3. Godt ambisjons-nivå | 2. Høyt ambisjons-nivå
Leieobjekt 3 (kun mindre tilpasning for å nå minimumsnivå) | 4. Minimums-nivå | 4. Minimums-nivå | 4. Minimums-nivå | 4. Minimums-nivå | 4. Minimums-nivå | 4. Minimums-nivå | 4. Minimums-nivå | 4. Minimums-nivå | 4. Minimums-nivå
Notes: Det er mulig å velge ulike ambisjonsnivåer for ulike kvalitetsområder.

## Slide 7: TRINN 3 Utforme kravspesifikasjonen
Funksjons- og dokumentasjonskrav for valgte ambisjonsnivåer settes så sammen i en skreddersydd kravspesifikasjon for leietaker.
I de følgende sidene er det spesifisert funksjons- og dokumentasjonskrav for de ulike kvaltetsområdene som kan kopieres og settes inn i kravspesifikasjonen. Hvert kvalitetsområde kan ha flere funksjonskrav. Funksjonskravene er basert på kjente standarder og på Breeam-nor 2016 krav, der slike finnes. Funksjonskrav under ”Minimumsnivå” henviser ikke til Breeam-nor direkte, da dette nivået antas mest aktuelt for aktører som ikke kjenner Breeam. Bakgrunn for funksjonskravene er spesifisert i notatarket til hvert bilde.
Noen kvalitetsområder vil avhenge av andre kvalitetsområder. Det kan også være motstrid mellom krav på ulike kvalitetsområder. Det vil derfor i praksis ikke være mulig å velge forbildenivå på alle områder.
Eks: Et valgt grunnlag for utforming av kravspesifikasjonen
 | Inneklima | Drifts-kostnader | Miljøprofil | Adkomst-muligheter | Fleksibilitet | Universell utforming | Mulighet for opp-gradering | Material-kvalitet | Sikkerhet
Leieobjekt A (nybygg) | 1.Forbilde-nivå | 2.Høyt ambisjons-nivå | 1.Forbilde- nivå | 1.Forbilde- nivå | 1.Forbilde-nivå | 2. Høyt ambisjons-nivå | 1.Forbilde-nivå | 1.Forbilde-nivå | 1.Forbilde-nivå
Standard kravspesifikasjon
for tilpassede kontorlokaler
Trinn 3
Utforme kravspesifikasjon
Skreddersydd kravspesifikasjon
(utformes av megler)
Standard kravspesifikasjon
for nye/totalrehabiliterte kontorlokaler
Notes: For nybygg og vesentlig rehabilitering må leieobjektet sertifiseres for å sikre at kvaliteten ivaretas og leveres. Man kan da henvise til sertifiseringsnivå i kontrakt – noe som sikrer at kvaliteten leveres ved overtakelse.
For mindre rehabilitering/oppussing kan man benytte Breeam-nor for å sette et ambisjonsnivå og henvise til spesifikke emner i forespørsler. Dokumentasjon på iboende kvaliteter må da avtales mellom partene i hvert tilfelle.

## Slide 8: Inneklima – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - inneklima - temperatur og luftkvalitet |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Høyt ambisjonsnivå + Inneklimakvalitet skal tilfredsstille kategori 1 i NS-EN 15251:2007+NA2014, samt NS-EN 7730. Bygget skal tilfredsstille krav til 5 poeng i Breeam-nor 2016, Hea 2. | Som Godt ambisjonsnivå + Bygget skal tilfredsstille krav til 2 poeng i Breeam-nor 2016, Hea 2. | Inneklimakvalitet skal tilfredsstille kategori 2 i NS-EN 15251:2007+NA2014, samt NS-EN 7730. Ellers som Minimumsnivå. | Inneklimakvalitet skal tilfredsstille kategori 3 i NS-EN 15251:2007+NA2014, samt NS-EN 7730. Med unntak av perioder med brukerstyrt vinduslufting, skal grenseverdier for innetemperatur og lufthastigheter alltid overholdes. Høye grenseverdier for innetemperatur aksepteres i varme sommerperioder ved utelufttemperatur over 22 °C. Overskridelsen bør ikke utgjøre mer enn 50 timer pr. år i lokalenes brukstid.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Dokumentasjon med beregning, eller måling (eksisterende bygg). Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS 15251:2007+NA2014. Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i Breeam-nor 2016, Hea 2. For alle Breeam–nor 2016 kriterier her og på følgende sider gjelder: Leieobjektet må 3.-parts godkjennes og sertifiseres for å sikre at Breeam-kvaliteten ivaretas og leveres. Man kan henvise til klassifiseringsnivå i kontrakt – noe som sikrer at kvaliteten leveres ved overtakelse. Der bygget ikke skal sertifiseres, og da særlig for mindre rehabilitering/oppussing, kan man benytte Breeam-nor kriterier for å sette et ambisjonsnivå, og henvise til spesifikke Breeam-emner i forespørsler. Dokumentasjon på iboende kvaliteter må da avtales mellom partene i hvert tilfelle. |  |  | Inneklimakvaliteten kan dokumenteres med beregninger som viser temperaturer ved spesifiserte driftsbetingelser for lokalene og standardiserte klimadata. Alternativt kan kvaliteten dokumenters med historisk logg fra SD-anlegg eller annet loggutstyr. Om det kreves medvirkning fra leietaker/bruker (for eksempel manuell bruk av solavskjerming eller lufting med åpningsvindu) for å nå et tilfredsstillende inneklima, skal det foreligge en brukerveileder som instruerer brukeren i optimal bruk og drift.
Notes: Helse og innemiljø / inneklima
Krav til termisk kvalitet er i hovedsak regulert av gjeldende teknisk forskrift, med henvisning til:
NS-EN 15251 Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk
Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge
Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk
Krav er relatert til ny norsk inneklimastandard NS-EN 15251, supplert med krav i NS-EN ISO 7730 (krav til lokalt termisk ubehag).
Norsk inneklimastandard NS-EN 15251, definerer 4 ulike inneklimakvaliteter, og det anbefales at disse benyttes som grunnlag for kvalitetskrav i kravspesifikasjoner mellom leietaker og utleier/ gårdeier.
Det er mulig å velge ulike klimaklasser for forskjellige deler av bygningen, eksempelvis strengere krav i møterom, som stiller store krav til inneklima.
Kategori 1
Der en leietaker krever inneklima i kategori 1, må det gjøres en vurdering av om bygget klarer å tilfredsstille dette kravet.
Kategori 2
Kategori 2 kan vanligvis tilfredsstilles i de fleste bygg med vanlig ventilasjon med kjøling, gode vindu med U-verdi på maksimalt 1,6 W/m2, med mulighet for solavskjerming, manuell eller automatisk, og med moderate interne belastninger, se senere avsnitt. Forenklede tekniske systemer vil normalt også kunne tilfredsstille kravene i denne kategorien.
Kategori 3
Kategori 3 kan brukes for eksisterende bygg der bygget generelt ikke er i tidssvarende stand. Det kan være utilstrekkelig ventilasjon eller manglende mulighet for brukerstyringer.
Kategori 4
Kategori 4 bør kun aksepteres i kortvarige perioder, og det må foreligger brukerveiledninger og instrukser for kompenserende tiltak i disse periodene.
Kategori 3 og 4 oppfyller ikke veiledning til teknisk forskrift, og det anbefales derfor som hovedregel ikke at de benyttes som krav for rehabiliterte og nye bygg.
Brukerens vurdering av inneklima er subjektiv vurdering. Det vil avhenge av mange faktorer. Mulighet for brukermedvirkning og styring, åpning av vinduer, tilpasning av avskjermning mm, kan i noen grad kompensere for mindre kapasitet på tekniske systemer. Dette er innarbeidet i krav til romtemperaturer i NS 15251 (norsk inneklimastandard).
Norsk inneklimastandard krever at inneklima dokumenteres ved beregninger, alternativt ved måling eller spørreundersøkelser.
Luftkvalitet
Dimensjonerende luftmengder i bygget dimensjoneres utfra krav til ventilering av forurensninger fra personer, materialer, inventar mm, og slik at inneluften oppfattes som frisk og behagelig.
Luftkvalitet oppleves ikke likt av alle personer. Noen personer opplever tidligere enn andre at luftkvaliteten ikke er tilfredsstillende, og i praksis er det ikke mulig å gjøre alle tilfredse. Teoretisk er det alltid 15 % som er misfornøyd med luftkvaliteten, bedømt av et førstegangsinntrykk umiddelbart etter at en person går inn i et lokale.
Inneklimakategori 2, betyr at maksimalt 20 % er misfornøyd med luftkvaliteten, bedømt av et førstegangsinntrykk umiddelbart etter at en person går inn i et lokale.
For å sikre godt inneklima og lave emisjoner av skadelige stoffer til inneklimaet, skal det velges bygningsmaterialer og inventar som har lav eller ingen forurensning til inneluften. Teknisk forskrift (TEK) stiller krav til valg av lavemitterende materialer for nybygg, men det kan også velges for eksisterende bygg.
Inneklimakategori 2 for luftkvalitet tilsvarer en maksimalt CO2-konsentrasjon på 500 ppm høyere enn utendørs konsentrasjonen, som gir en innekonsentrasjon under 1000 ppm. Tilsvarende verdier for kategori 1 og 3 er 750 og 1200ppm.
Med vanlige dimensjonerende luftmengder i nye- og rehabiliterte kontorbygg, vil 750 ppm ofte nås som følge av at luftmengden bestemmes utfra krav til emisjoner fra personer + materialer (som ikke avgir CO2). Dermed nås inneklimakategori 1 med vanlige dimensjonerende luftmengder på 26 m3/person + 2,5 m3/m2 h for materialer, og det gir samsvar med krav til kategori 1 (750ppm)
Bygg med forenklede tekniske systemer kan oppnå samsvar med minimum inneklimakategori 2, der krav vurderes etter ekvivalensmetoden (middel betraktning).
Det anbefales at man lager en avtale der utleier støtter leietaker i forbindelse med kjøp av utstyr. Utstyrsvalg vil påvirke energiforbruk og inneklima og kan også være relevant i forhold til materialbruk. I motsatt fall risikerer man å fylle et miljøriktig bygg med energisløsende utstyr, eller at man bygger inn komponenter og materialer som har store emisjoner som gir et dårlig inneklima.
Lufttemperaturer
Termisk inneklima dimensjoneres for anerkjente komforttemperaturer for sommer- og vintersituasjoner. I dimensjoneringen forutsettes vanligvis at byggets brukere har en bekledning som er tilpasset årstiden og et aktivitetsnivå som tilsvarer vanlig stillesittende kontorarbeid. I sommerperioder forutsettes det at brukerne har vanlige sommerklær (teknisk clo verdi på 0,5), og i vinterperioder forutsettes det at brukerne har vanlige vinterklær (teknisk clo verdi på 1,0).
Det ikke mulig å etablere et romklima som tilfredsstiller alle. Beregninger og teori kan forutsi den prosentvise andelen av en gruppe personer som vil være misfornøyd med et gitt termisk inneklima med gitt bekledning og aktivitet. I et kontorlandskap vil det alltid være forskjellige preferanser for det som oppfattes som et tilfredsstillende termisk inneklima, og i praksis er det ikke mulig å gjøre alle fornøyd. Teoretisk er der alltid 6 % som er misfornøyd med det termiske inneklima.
Er byggets inneklima i samsvar med krav til inneklimakategori 2, er kravet at maksimalt 10 % av medarbeiderne er misfornøyd med det termiske inneklima (temperaturer nivået i arbeidslokalene). Har medarbeiderne forskjellig bekledning og aktivitetsnivå, vil antallet av misfornøyde øke, og flere vil foretrekke litt lavere eller litt høyre temperatur.
I dimensjoneringen av tekniske systemer bør det legges til grunn at optimale temperaturgrenser kan overskrides (i arbeidstiden fra 08.00 – 17.00), i særlig varme perioder. Dette er i samsvar med veiledning i TEK og krav i NS 15251.

## Slide 9: Inneklima - funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - inneklima - dagslys, lyskvalitet og utsyn |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Godt ambisjonsnivå + Skal tilfredsstille krav til 4 poeng i Breeam-nor 2016, Hea 1. | Som Godt ambisjonsnivå + Skal tilfredsstille krav til 2 Poeng i Breeam-nor 2016, Hea 1. | Alle arealer med faste arbeidsplasser skal tilfredsstille krav i teknisk forskrift, § 13-12.Lys. pkt 1 og 2. Lysanleggene skal følge retningslinjene i Norsk Lyskulturs publikasjoner og dimensjoneres etter Norsk Lyskulturs siste utgave av lux-tabellen. | Alle arealer med faste arbeidsplasser skal ha dagslys og utsyn, og skal tilfredsstille krav i «Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften)». For å sikre utsyn i arbeidsrom skal vindusarealet minimum være ≥20 % av det totale innvendige veggarealet, når avstand fra arbeidsplassen til vindu maksimalt er 7 m. Når avstanden økes, må arealet økes. For avstand på 8-11 m > 25% For avstand på 11-14 m > 30% For avstand over 14 m > 35%
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i Breeam-nor 2016 Hea 1, pkt 1-2 og 5-8. |  | Krav til dagslys er oppfylt dersom enten a, eller b eller er oppfylt. a) Gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet er minimum 2 %. b) I rom der ikke hele arealet er tiltenkt som oppholdssone, holder det at oppholdssonen(e) har en beregnet gjennomsnittlig dagslysfaktor på minimum 2 %. Lysanleggets ytelse dokumenteres etter retningslinjer i NS-EN 12464-1:2011, Lys og belysning - Belysning av arbeidsplasser - Del 1: Innendørs arbeidsplasser | Spesifiseres i leveransebeskrivelse med tegninger alternativ med fotodokumentasjon og befaring
Notes: Alle arealer med faste arbeidsplasser skal ha dagslys og utsyn. For nye bygg er det i veiledning til teknisk forskrift gitt veiledning og føringer for løsninger som tilfredsstiller krav. Kravet kan per i dag dokumenteres med enten 10% reglen eller ved at middeldagslysfaktor i arbeidsarealene er minst DF = 2%.
10% reglen forutsetter at glassarealet er min 10% av arbeidsarealet m2 BRA. Det er viktig at bemerke at reglen gjelder for glassarealet, og ikke for vinduets samlede areal. Videre er det en forutsetning at glasset har en transmisjon av synlig dagslys på minimum 80%, og at det ikke er vesentlige skygger på eller i nærheten av bygget. Gjelder ikke disse forutsetningene, økes kravet til glassareal, og er det store skyggende nabobygg kan reglen ikke anvendes.
Kravet til minimum middeldagslysfaktor er derfor mer anvendelig, og bør som hovedregel benyttes til vurderinger i nye og totalrehabiliterte bygg, hvor det er mulig å påvirke vindusutformingen i bygget.
For eksisterende bygg er dette ikke mulig og derfor er det foreslått et alternativ krav for ”Minimumsnivå” i denne veilederen. Kravet for ”Minimumsnivå” er basert på et krav til dagslys som tilfredsstiller «Arbeidsplassforskriftens» krav til dagslys og utsyn (forskriften har ikke et tallfestet mål).
Det er en klar sammenheng mellom vinduets lystransmittans (LT-verdi), og vinduets egenskaper i forhold til soltransmisjon (g-verdi). Lavere LT-verdi, gir lavere g-verdi, og omvendt. I rom med kjølekrav er det hensiktsmessig å velge et vindu med lav g-verdi. Samtidig bør det sikres gode dagslysforhold. Det krever høy LT verdi (LT>0,7), og valget er derfor en kompromiss mellom et ønske om lav g-verdi og et ønske om høy LT verdi og høyt dagslysinnslipp. Det er vanskelig å gi noen generelle regler for anbefalte LT og g-verdier, men i rom med høyre vindusandel (vindusareal > 20% av BRA) kan det trolig velges vindu med lavere LT verdi, og dermed lavere g-verdi, men i rom med mindre vindusareal må det velges høy LT verdi.

## Slide 10: Inneklima – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - inneklima - sol- og blendingsavskjerming |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Godt ambisjonsnivå + Styringen skal dynamisk optimere vinkel/åpning for å optimere driftstiden med naturlig dagslys. For krav til andel av brukstid med naturlig dagslys se, Bream-nor, Hea 1, tabell 12. | Som Godt ambisjonsnivå + Styringsstrategien for solavskjermingen skal dynamisk optimere åpning, for å redusere byggets energibruk til oppvarming utenom driftstid. Bygget skal ha automatisk lysstyring etter tilstedeværelse. | Som Minimumsnivå + Bygget skal ha automatisk regulert fasade oppdelt solavskjerming, som styres etter solinnfall på fasadene. | Lyskilder som vinduer og andre åpninger, gjennomsiktige eller gjennomskinnelige vegger, samt utstyr og vegger i lyse farger skal ikke forårsake uønsket oppvarming eller direkte blending og gi så lite reflekser som mulig. Lokalene skal tilfredsstille «Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften)».
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i Breeam-nor 2016 Hea 1, pkt 3-4. Dynamiske inneklima og energisimuleringer for representative rom og soner. Dagslysautonomi simuleringer for representative rom og soner. Krav til soning og lysstyring, se Breeam-nor 2016, Hea 1, pkt 9-11 | Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i Breeam-nor 2016 Hea 1, pkt 3-4, og 9-11. Dynamiske inneklima og energisimuleringer. | Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i Breeam-nor 2016 Hea 1, pkt 3-4. | Dokumentasjon med tegninger, foto eller befaring som viser at alle vinduer og andre åpninger er eller kan utstyres med manuell eller automatisk betjent utvendig/innvendig solavskjerming. Om aktiv bruk av solavskjerming er nødvendig for å nå et tilfredsstillende inneklima skal det foreligger en brukerveileder som instruerer brukeren i optimal bruk og drift.
Notes: Direkte solstråling på arbeidsplasser vil oftest gi anledning til ubehag. Direkte og uønsket solstråling kan føles som behagelig når du sitter ute en kald dag, men medføre termisk ubehag når du er på arbeidsplassen. Direkte solstråling på arbeidsplassen og brukeren, øker derfor risiko for klager over dårligt inneklima.
Det bør derfor alltid monteres en mulighet for avskjerming av vindu, og det bør så langt det er mulig ha manuell overstyring på solskjermingen.
I mange bygg er aktiv bruk av solavskjerming avgjørende for å nå et tilfredsstillende inneklima med lavest mulig energibruk. Det er imidlertid ikke alltid innlysende for brukeren hva optimal bruk er. Det bør derfor som hovedregel foreligge en brukerveileder som instruerer brukeren i optimal bruk og drift av solavskjermingen. Brukerveileder skal være skrevet i ikke-teknisk språk, og skal være målrettet en ikke-teknisk bruker.

## Slide 11: Inneklima – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - inneklima - lyd og akustikk |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Høyt ambisjonsnivå. | Som Minimumsnivå + Alle arealer med faste arbeidsplasser skal tilfredsstille lydklasse B i NS 8175:2012. Som tilsvarer krav til 2 poeng i Breeam-nor 2016 Hea 5 | Som Minimumsnivå. | Luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid, støynivå innvendig fra trafikkstøy og lydnivå innendørs fra tekniske installasjoner skal være i henhold til NS 8175:2012. Alle arealer med faste arbeidsplasser skal ha lydklasse C i NS 8175:2012.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS 8175:2012 eller Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i Breeam-nor 2016, Hea 5, Akustisk ytelse |  |  | 
Notes: Godt ambisjonsnivå tilsvarer kravet i teknisk forskrift. Ofte velges det «Høyt ambisjonsnivå» for å skjerpe kravet til støy fra tekniske installasjoner, fra lydklasse C til B.

## Slide 12: Inneklima – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - inneklima - brukerstyring |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Høyt ambisjonsnivå + Bygget skal tilfredsstille krav i Hea 1, pkt 9,10 og 11 i Breeam-nor 2016. | Som Godt ambisjonsnivå + Brukeren skal ha mulighet for setpunkts-forskyvning av innstillingsverdier for romtemperatur-regulering. | Som Minimumsnivå + Bygget skal tilfredsstille TEK krav | Brukeren skal ha mulighet for manuell AV/PÅ brukerstyring av panelovner, belysning og det skal være luftevinduer i alle soner. Det skal foreligge brukerveileder slik at brukeren av bygget kan bruke og drifte bygget på en effektiv måte, uten å måtte ha teknisk kunnskap.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i Breeam-nor 2016 Hea 1. Brukerveileder som tilsvarer samsvarsnotat i Breeam-nor, 2016, Man 4. |  |  | Brukerveileder
Notes: Forskning og praksis viser at brukeren generelt er mer fornøyd med inneklima i bygg hvor brukeren har mulighet for å påvirke egne omgivelser gjennom aktiv brukerstyring. Muligheten for brukerstyring bør derfor tilstrebes så langt det er mulig.
Brukeren bør veiledes i optimal bruk, for å sikre at brukerstyringen ikke får en uønsket effekt og gir anledning til dårligt inneklima eller høyt energibruk. Bygget eller de leide arealene skal derfor ha en brukerveileder som er målrettet vanlige brukerne uten tekniske fagkunnskaper.

## Slide 13: Driftskostnader – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - driftskostnader - energibruk og kostnader |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Maksimalt årlig energikostnad skal være kr 50 kr m2 eks mva. (Gitt en energipris på kr. 0,70- inkl nettleie og avgifter.) Energiprisen er fast i to år, og senere endringer i energiprisen vil ta utgangspunkt i et årlig energibruk på maksimalt 50 +/- 15 kWh/m2 år. Som del av leiekontrakten skal det avtales hvilke forutsetninger, driftstider, romtemperaturer og møbleringstetthet som ligger til grunn for energibruken. | Maksimalt årlig energikostnad skal være kr 85 kr m2 eks mva. (Gitt en energipris på kr. 0,70- inkl nettleie og avgifter.) Energiprisen er fast i to år, og senere endringer i energiprisen vil ta utgangspunkt i et årlig energibruk på maksimalt 100 +/- 20 kWh/m2 år. Som del av leiekontrakten skal det avtales hvilke forutsetninger, driftstider, romtemperaturer og møbleringstetthet som ligger til grunn for energibruken. | Maksimalt årlig energikostnad skal være kr 120 kr m2 eks mva. (Gitt en energipris på kr. 0,70- inkl. nettleie og avgifter.) Energiprisen er fast i to år, og senere endringer i energiprisen vil ta utgangspunkt i et årlig energibruk på maksimalt 150 +/-20 kWh/m2 år. Som del av leiekontrakten skal det avtales hvilke forutsetninger, driftstider, romtemperaturer og møbleringstetthet som ligger til grunn for energibruken. | Maksimalt årlig energikostnad skal være kr 160 kr m2 eks mva. (Gitt en energipris på kr. 0,70- inkl. nettleie og avgifter.) Energiprisen er fast i to år, og senere endringer i energiprisen vil ta utgangspunkt i et årlig energibruk på maksimalt 200 +/- 20 kWh/m2 år. Som del av leiekontrakten skal det avtales hvilke forutsetninger, driftstider, romtemperaturer og møbleringstetthet som ligger til grunn for energibruken.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Kravet gjelder som snittkrav for det leide arealet. Når leieobjektet ikke omfatter hele bygget, er kravet snittkrav for helle bygget. Kravet dokumenteres med beregning eller med energilogg fra de siste 1-3 årene. |  |  | 
Notes: Det skal avtales en maksimal årlig energikostnad, og det skal avtales et maksimalt årlig energibruk for det leide arealet.
Årlig energibruk vil variere avhengig av uteklima og brukerens bruk av lokalene, brukstider, ønskede innetemperatur nivåer, luftmengder mm.
Det anbefales derfor at avtalen baseres på en sannsynlig verdi for årlig energibruk, og at den sannsynlige verdi har et tillatt variasjonsintervall som aksepteres som normalt energibruk uten avvik.
Videre anbefales det at det avtales hvilke forutsetninger for driftstider, romtemperaturer og møbleringstetthet som ligger til grunn for energibruken. Avtales det ikke forutsetninger for den budsjetterte energibruken, er det svært vanskelig å plassere et ansvar når det er sprik mellom budsjett og bruk.
Der bygget ikke har delmåling av energibruk for alle arealer, kan det vurderes systemer for fordeling av samlet energibruk på ulike leietakere.
Bruken av lokalene kan dokumenteres gjennom logg fra SD anlegg, men det finnes også en rekke webbaserte løsninger som måler sentrale inneklimaparametere, temperatur, fuktighet, CO2-nivå mm. Data fra målingene oppsamles i «Skyen» og kan brukes til å dokumentere bruken av lokalene og fastlegge eventuelle avvik. Eksempler på avvik er lavere / høyere romtemperaturer på sommer og vinter, og driftstider for lokalene.
Slike løsninger er effektive verktøy til å dokumentere brukernes bruk av lokalene. Systemet kan også brukes til en løpende optimering av driften som del av avtaler i «Miljøavtale» eller tilsvarende ordninger. Løsningen kan brukes til en fordeling av energibruken mellom ulike leietakere. Prinsippet er da at forbruket fordeles etter krav til temperaturer, driftstider mm. for hver enkelt leietaker.

## Slide 14: Driftskostnader – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - driftskostnader - energimåling og oppfølging av energibruk i drift |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Bygget skal tilfredsstille krav for å nå 3 poeng i Breeam-nor 2016, Hea 02a | Bygget skal tilfredsstille krav for å nå 1 poeng i Breeam-nor 2016, Hea 02a | Som Minimumsnivå + Bygget skal ha formålsdelte energimålere for oppvarming og tappevann. | Utleier skal legge til rette for løpende energioppfølging på bygget. Utleier skal tilby etablering av delenergimåling av elbruk i det leide arealet.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i Breeam-nor 2016, Hea 02a |  | Teknisk forskrift Kap. 14, § 14-2 Følgende spesifiseres i leveranse-beskrivelsen: Kostnad for delmåling av elbruk i det leide arealet Systematikk for løpende energioppfølging på bygget | Følgende spesifiseres i leveranse-beskrivelsen: Kostnad for delmåling av elbruk i det leide arealet Systematikk for løpende energioppfølging på bygget
Notes: Energimåling og særlig løpende kontroll og systematisk oppfølging er svært effektive verktøy til å nå en reelt lavt energibruk. En bør derfor så langt det er mulig, kostnadsmessig og i praksis, etablere en mulighet for energimåling i kombinasjon med et system for løpende energioppfølging (se notat under Energibruk og kostnader foran).
Det er videre svært viktig å velge riktig nivå/detaljering, for å ikke investere i et stort antall delmålere som ikke blir fulgt opp i praksis.

## Slide 15: Driftskostnader – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - driftskostnader - energieffektiv ventilasjon |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Varmegjenvinning på balansert ventilasjon skal være > 85% SFP for balansert ventilasjon < 1,0 kW/m3/. I brukstiden skal ventilasjon, varme og kjøling løpende tilpasses det aktuelle behovet, så energibruken kan reduseres så langt det er mulig. Krav er: temperaturstyring av varmepådrag på sonenivå AV/PÅ styring av ventilasjon til alle leiearealer modulerende soneregulering av ventilasjon og kjøling. Regulering skal modulere kapasitet i følgende intervaller: cellekontorer 10 – 100 % av dimensjonerende kapasitet landskap 10 – 100 % av dimensjonerende kapasitet Møterom 10 – 100 % av dimensjonerende kapasitet | Varmegjenvinning på balansert ventilasjon skal være > 85% SFP for balansert ventilasjon skal være < 1,5 kW/m3/. I brukstiden skal ventilasjon, varme og kjøling løpende tilpasses det aktuelle behovet, så energibruken kan reduseres så langt det er mulig. Krav er: temperaturstyring av varmepådrag på sonenivå AV/PÅ styring av ventilasjon til alle leiearealer modulerende soneregulering av ventilasjon og kjøling. Regulering skal modulere kapasitet i følgende intervaller: cellekontorer 20 – 100 % av dimensjonerende kapasitet landskap 20 – 100 % av dimensjonerende kapasitet møterom 20 – 100 % av dimensjonerende kapasitet | Varmegjenvinning på balansert ventilasjon skal være > 80% SFP for balansert ventilasjon skal være < 2,0 kW/m3/. I brukstiden skal ventilasjon, varme og kjøling løpende tilpasses det aktuelle behovet, så energibruken kan reduseres så langt det er mulig. Krav er: temperaturstyring av varmepådrag på sonenivå AV/PÅ styring av ventilasjon til alle leiearealer | I brukstiden skal ventilasjon, varme og kjøling løpende tilpasses det aktuelle behovet, så energibruken kan reduseres mest mulig. Krav er: temperaturstyring av varmepådrag på sonenivå AV/PÅ styring av ventilasjon på bygningsnivå
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Tegninger og tekniske spesifikasjoner skal spesifiseres for leveransen |  |  | 
Notes: I moderne bygg er en stor del av energibruken knyttet til ventilasjon og kjøling, og det bør derfor stilles krav til energieffektiviteten på disse systemene.
Belastningen i bygget varierer over året, varierer over dagen, varierer fra en del av bygget til en annen og varierer for ulike funksjoner og leietakere.
I mange bygg varierer tilstedeværelse i arealene mye over dagen og ofte er lokalene aldri i bruk med 100% belastning.
De tekniske installasjonene er imidlertid ofte (alltid) dimensjonert og optimert for 100% belastning (kanskje 120%). Konsekvensen er at systemene ofte er overdimensjonerte (i forhold til reell belastning). Dette medfører ofte et unødvendig høyt energibruk som en følge av at systemene ikke er energieffektive på dellast (mellom 10% og 100% belastning).
For å optimere energibruken i reell drift, skal de tekniske systemene så langt det er mulig kunne tilpasse seg ulike driftssituasjoner, og det bør stilles krav til denne tilpasningen. Tilpasningen kan nås med aktive tekniske systemer, men det kan også nås ved bruk av bufrende designstrategier hvor bygget i sig selv er buffer. Et eksempel på en bufrende strategi er å designe med eksponert termisk masse.
Høyt ambisjonsnivå og forbildenivå krever relativt komplekse tekniske systemer og reguleringsutstyr. Dette kan være i konflikt med å nå reell lav driftskostnad, da kompliserte tekniske systemer er kostnadskrevende å vedlikeholde. Kompliserte systemer har også økt risiko for feil, som vil gi dårligt inneklima og misfornøyde brukere.

## Slide 16: Driftskostnader – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - driftskostnader - energieffektiv belysning |  |  |  |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå |  | 3. Godt ambisjonsnivå |  | 4. Minimumsnivå | 
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Det skal velges energieffektivt utstyr med lavt strømforbruk. Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 10 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt belastning på 3,4 W/m2 i driftstiden. | Det skal velges energieffektivt utstyr med lavt strømforbruk. Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 16 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt belastning på 5 W/m2 i driftstiden. |  | Det skal velges energieffektivt utstyr med lavt strømforbruk. Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 20 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt belastning på 6.4 W/m2 i driftstiden. |  | Det skal velges energieffektivt utstyr med lavt strømforbruk. Belysningssystemet skal tilfredsstille et maksimalt LENI tall på 25 kWh/m2 år, som tilsvarer snitt-belastning på 8 W/m2 i driftstiden. | 
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS-EN 15193 |  |  |  |  |  | 
Notes: Det kan oppnås vesentlige energireduksjoner ved sette krav til belysningsanlegg i yrkesbygg.
Det er veldig stor variasjon i lønnsomheten for ulike bygninger. Nåverdien varierer fra -15 kr/m2 til 1130 kr/m2, og er som regel lønnsomt /KRD Rapport Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg/.
Den vesentlige årsakene til variasjonen er byggets isoleringsstand. Dårlig isolerte bygg (typisk eldre bygg) gir lavere energireduksjon da en vesentlig andel av energibruken nyttiggjøres til oppvarming. Dette vil ikke gjelde for godt isolerte nyere bygg. Der det er gjort etterisolering av bygget vil tiltaket vanligvis ha en positiv nåverdi.
Utskifting eller oppgradering av belysning til et energieffektivt system, er mulig i det fleste kontorbyggerier, og dette er baggrunden for at det relativt krevende krav selv på minimumsnivå.

## Slide 17: Driftskostnader – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - driftskostnader - energieffektiv utstyr, PC, skjermer |  |  |  |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå |  | 3. Godt ambisjonsnivå |  | 4. Minimumsnivå | 
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Minimumsnivå + Maksimal gjennomsnittlig effektbehov per arbeidsplass for PC, skjerm, dokking og heve senke bord mm. Skal være < 80 W/ arbeidsplass. Maksimalt effektbehov for AV utstyr i små møterom (< 15m2) skal være < 200W Maksimalt effektbehov for AV utstyr i store møterom (> 15m2) skal være < 300W | Som Minimumsnivå + Maksimal gjennomsnittlig effektbehov per arbeidsplass for PC, skjerm, dokking og heve-/senkebord mm. skal være < 100 W/ arbeidsplass. Maksimalt effektbehov for AV utstyr i små møterom (< 15m2) skal være < 300W Maksimalt effektbehov for AV utstyr i store møterom (> 15m2) skal være < 500W |  | Som Minimumsnivå + Maksimal gjennomsnittlig effektbehov per arbeidsplass for PC, skjerm, dokking og heve-/ senkebord mm. skal være < 120 W/ arbeidsplass. Maksimalt effektbehov for AV utstyr i små møterom (< 15m2) skal være < 400W Maksimalt effektbehov for AV utstyr i store møterom (> 15m2) skal være < 600W |  | Leietaker skal ha politikk for innkjøp av energieffektivt utstyr. IT utstyr skal oppfylle krav til Energy Star merke. Energieffektivt utstyr legges til grunn for drift og dimensjonering av tekniske systemer. Maksimalt gjennomsnittlig effektbehov per arbeidsplass for PC, skjerm, dokking og heve senke bord mm. skal være < 150 W/ arbeidsplass. Maksimalt effektbehov for AV utstyr i små møterom (< 15m2) skal være < 500W Maksimal effektbehov for AV utstyr i store møterom (> 15m2) skal være < 800W | 
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Spesifiseres i leveransebeskrivelsen. |  |  |  |  |  | 
Notes: En bevisst fokus på valg av energieffektivt utstyr er avgjørende for å lykkes med fleksible energieffektive bygg med godt inneklima og lav reelt energibruk.
Velges det en høy ambisjon (Forbildenivå eller Høyt ambisjonsnivå) på energieffektivt utstyr, vil det styrke fleksibiliteten i arealene. Med lave internbelastninger er det enklere å øke eller redusere persontettheten, uten at det er nødvendig med ombygninger/justeringer på de tekniske systemer (ventilasjon og kjøling). Ønskes maksimal fleksibilitet bør en derfor velge høy ambisjon på energieffektivt utstyr. Høy ambisjon vil dessuten redusere kravet til tekniske systemers reguleringsevne (konferer energieffektiv ventilasjon).
Det anbefales at utleier (eller andre fagmiljøer) støtter leietaker i forbindelse med kjøp av utstyr. Mange av disse valgene vil ikke kun påvirke energibruk, men også inneklima. Om det velges inventar og utstyr med høye emisjoner vil det gi dårligt inneklima, det vil øke kravene til ventilasjonsluftmengder, og med det vil energibruken i bygget økes.
Bevisst innkjøp av utstyr, og bevisste kvalifiserte krav til emisjoner til inneklima og energibruk er avgjørende. I motsatt fall risikerer man å fylle et miljøriktig bygg med energisløsende utstyr, eller man bygger inn komponenter og materialer som er miljøskadelige eller gir et dårlig inneklima.
Verdier over er for belastninger i Watt, og belastningen er oppgitt som snittverdier over det samlede arbeidsareal. Effektene kan beregnes som utstyrets snitteffekt (varierer for av/på/dvale) i brukstiden multiplisert med en samtidighet.
Samtidighet er et uttrykk for hvor mange personer i kontorarealet som er på plassen sin samtidig, det vil sige ikke jobber hjemme, er syke, er på møter, er i kantina eller andre steder. Samtidighet kan være vanskelig å fastlegge som en generell størrelse. Men med mindre det er snakk om meget spesielle kontorfunksjoner, megleravdelinger i banker, call-centre eller lignende, vil samtidigheten sjelden være høyere enn 70 %, og i mange situasjoner mye lavere.
Forskning viser at en gjennomsnitts arbeidsplass ofte har samtidighet på 50 %. Noen opererer med 80 % i sine kravspesifikasjoner, andre med høyre verdier. Samtidigheten betyder mye for dimensjoneringen av de tekniske systemene, og det er viktig at den fastlegges så kvalifisert som mulig, og at det settes av tid til å bestemme det rette nivå.
Det er et utbredt misforståelse at høye krav til interne belastninger, og samtidig krav til 100% samtidighet er lik kvalitet, som gir velfungerende tekniske systemer og godt inneklima, dette er lang fra den praktiske virkelighet. Tvert om gir det ofte overdimensjonerte systemer som fungerer svert dårlig på dellast, som er den mest vanlig driftsituasjon. Enn bør derfor vurdere nøye om det er det som ønskes.
Å dimensjonere for en samtidighet på 1,0 (100 %) kan være unødig energidrivende, der enn ikke samtidig er kritisk til dimensjoneringsforutsetningene. Et eksempel er å dimensjonere hele byggets areal for meglerbord eller møterom. Gjøres det vil systemet ha en stor overkapasitet, og systemet vil ha dårlig regulering om arealet brukes til cellekontor eller landskaps kontor. Dimensjoneres det for 100% belastning må det brukes tid på nøye å bestemme de reelle dimisjonerings forutsetningene, og ønskes det sikkerhet for større kapasitet kan dette gjennomføres med å legg frem isvannsledninger eller tilsvarende i loddrette sjakter.

## Slide 18: Driftskostnader – funksjons- og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - driftskostnader - rengjøringskostnad og spesifikasjon av særlige krav til rengjøring |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som minimumsnivå | .Som minimumsnivå | .Som minimumsnivå | Rengjøringskostnad skal være spesifisert, og det skal spesifiseres om områder eller overflater har særlige kostnadsdrivende krav til rengjøring.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Spesifiseres i leveransebeskrivelsen. |  |  | 
Notes: Rengjøringskostnad skal være spesifisert, og det skal spesifiseres om områder eller overflater har særlige kostnadsdrivende krav til rengjøring. Er det materialer, overflater, utstyr som krever særlig rengjøring eller vedlikehold bør dette opplyses for leietaker.

## Slide 19: Driftskostnader – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - driftskostnader - renovasjon og tilretteleggelse for avfallssortering i eller omkring bygget |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som høyt ambisjonsnivå | Bygget skal minst tilfredsstille krav til 1 poeng i Breeam-nor 2016, Wst 3a, Avfall fra drift av bygget. | Som Minimumsnivå + Det skal tilbys mulighet for desentrale avfallsstasjoner i det leide arealet. | Det skal være tilrettelagt for at mest mulig av bygningens driftsrelaterte avfallsstrømmer går til gjenvinning, slik at dette ikke blandes med evt. deponerings- eller forbrenningsavfall. Det skal minimum være lokaliteter på bygget eller i nabobygg som kan brukes til å sortere og lagre minimum 6 ulike typer gjenvinnbare materialer i samsvar med lokale krav til innsamlingsmetoder for avfall.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i Breeam-nor 2016, Wst 3a |  | Leveransebeskrivelse som inneholder beskrivelse av fasiliteter for lagring av avfallsstrømmer for gjenbruk. | 

## Slide 20: Miljøprofil – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - miljøprofil - energimerke |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Bygget skal minst tilfredsstille energimerke A på den offentlige energimerkeskalaen. | Bygget skal minst tilfredsstille energimerke B på den offentlige energimerkeskalaen. | Bygget skal minst tilfredsstille energimerke C på den offentlige energimerkeskalaen. | Bygget skal minst minst tilfredsstille energimerke D på den offentlige energimerkeskalaen.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Kopi av gyldig energiattest skal forevises, i tråd med lovkrav. |  |  | 
Notes: Energimerket beskriver byggets energikvalitet med forutsatte faste driftsbetingelser og det tilsvarende normtall for energibruken for en bil. Men som for biler, gjelder også for bygg at et godt normtall med lav energibruk er ikke noen garanti for en lav reell energibruk. Et godt energimerke er derfor ikke noen garanti for en lav reell energibruk. Lav reell energibruk er svært avhengig av måten bygget driftes og brukes på.
Likevel kan et godt energimerke øke sjansene for at nå en lav reell energibruk.

## Slide 21: Miljøprofil – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - miljøprofil - gjenbruk av materialer i eksisterende bygg |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Høyt ambisjonsnivå + Tilførte materialer skal være gjenbruksmaterialer. | Eksisterende materialer og fast innredning skal beholdes og kun repareres og overflatebehandles hvis behov. | Eksisterende materialer og fast innredning skal kun skiftes ut dersom de er ødelagt eller meget nedslitt og ikke kan pusses opp. | Leietaker skal forevises lokalene og ha mulighet til å velge å beholde utvalgte overflatematerialer og fast innredning før eventuell utskifting.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Det skal foreligge en tilstandsrapport for eksisterende materialer og fast innredning og en vurdering av hva som kan beholdes |  |  | 
Notes: Målet med kvalitetsområdet er å stimulere til å se kvalitetene i gode varige materialer.
Kommende krav fra EU til sirkulær økonomi og erkjennelse av at verdens resurser ikke er utømmelige, setter krav til bærekraftig adferd, og et oppgjør med bruk og kast adferden.

## Slide 22: Miljøprofil – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - miljøprofil - unngå miljøgifter |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Høyt ambisjonsnivå + Lokalene skal heller ikke vedlikeholdes eller renholdes med midler som inneholder stoffer fra denne listen. | Som Minimumsnivå | Som Minimumsnivå | Bygget skal ikke inneholde stoffer på myndighetenes liste over Prioriterte stoffer. Materialer som er definert som ”farlig avfall” skal være merket på tegning (gjelder både nybygg og eksisterende bygg).
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Utfylt A20 liste fra BREEAM-NOR med signatur fra byggeier og renholdsselskap. | Utfylt A20 liste fra BREEAM-NOR med signatur fra byggeier. | Skriftlig bekreftelse med signatur fra byggeier. | Plantegninger med markerte bygningsdeler, evt bekreftelse på at bygget ikke inneholder farlig avfall med signatur fra byggeier.
Notes: Produktkontrolloven § 3a Substitusjonsplikten sier at ”Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i produktkontrolloven §1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.” Denne loven gjelder også for bruk av produkter i eksisterende bygg.
Utsjekk mot myndighetenes liste over Prioriterte stoffer gjelder derfor for ethvert innkjøp av materiale eller kjemisk produkt. A20 listen i BREEAM-NOR er en enkel måte å får oversikt over stoffer på Prioritetslisten.
Teknisk forskrift (TEK) sier at:
”Det skal velges produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. .”(§ 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer)” og gjelder alle nybygg og totalrehabiliteringer.

## Slide 23: Adkomstmuligheter – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - adkomstmuligheter |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Høyt ambisjonsnivå + Bygget skal tilfredsstille krav til 1 poeng i Breeam-nor Tra 05 – Mobilitetsplan. | Som Godt ambisjonsnivå + Bygget skal tilfredsstille krav til 2 poeng i Breeam-nor 2016 Tra 03a – Alternativ transport. + Bygget skal tilfredsstille krav til minst 2 poeng i Breeam-nor 2016 Tra 01 – Tilgang til offentlig transport | Som Minimumsnivå + Bygget skal tilfredsstille krav til universell utforming (parkeringsmulighet for personer med nedsatt bevegelsesevne, av- og påstigningsmulighet nær inngangsparti, taktil og visuell avgrensning av atkomstvei, trinnfritt.) | Leieobjektet skal tilrettelegges for alternativ til fossil privatbil. Det skal være : Max 1 parkering per 6 ansatte i bystrøk Max 1 parkering per 4 ansatte i landlige strøk 1 ladestasjon for el-sykler per 10 sykkelparkeringer 1 ladestasjon for elbiler per 10 parkeringsplasser
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Dokument som tilsvarer samsvarsnotat i Breeam-nor 2016, Tra 01 |  | Antall parkeringsplasser og ladestasjoner for sykkel og bil samt forventet antall ansatte spesifiseres i leveransebeskrivelsen. | 

## Slide 24: Fleksibilitet – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - fleksibilitet - elastisitet i møteromsfasiliteter |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Høyt ambisjonsnivå +. Det skal være mulighet for leie av konferanserom i felles møteromstetasje. | Som Godt ambisjonsnivå + Det skal være mulighet til leie av ekstra møterom i felles møteromsetasje. | Som Minimumsnivå +. Ekstra møteromsarealer skal være utstyrt med fri Wifi og ladestasjoner for PC i bord eller benker. | Det skal tilbys ekstra møterom/møtemulighet i fellesarealer for mindre uformelle møter. Det skal minimum tilbys muligheter for møter i åpne fellesområder som kantine, glassgård eller tilsvarende.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Spesifiseres i leveransebeskrivelsen. |  |  | 
Notes: Kortvarig behov for økte møteromsfasiliteter kan absorberes i fellesområder, med muligheter for uformelle møter i kantiner og felles arealer.
Større kontorbygg har ofte store arealer som har svært liten benyttelsestid, for eksempel kantiner, glassgårder og andre fellesarealer. Det vil øke byggets arealeffektivitet om disse arealene brukes i en større del av dagen. Ofte vil de tekniske systemene kunne klare dette uten at det går på bekostning av inneklima og økt energibruk.
Det skal derfor stimuleres til at dette skjer, og det er utgangspunktet for kravene beskrevet over.

## Slide 25: Fleksibilitet – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - fleksibilitet - elastisitet for utvidelse av kontorarealet |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Minimumsnivå + Det skal være mulighet for justering av leiearealet i bygget med +/-20 %. | Som Minimumsnivå + Det skal være mulighet for justering av leiearealet i bygget med +/-10 %. | Som Minimumsnivå | Det skal foreligge opsjon for øking i leiearealer i bygget eller i nærliggende bygg.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Spesifiseres i leveransebeskrivelsen. |  |  | 
Notes: Mer permanente økinger i arealkrav kan tilbys som reserverte arealer i bygget eller nærliggende bygg.
Det er kostnadsdrivende for både leietaker og utleier å flytte fra en lokalitet / leieareal til et annet. Videre vil det ofte kreve ombygninger når leietakerne flytter fra et areal til et annet, og ombygninger medfører ofte krav til utskifting av materialer og overflater som ikke er utslitt og ikke har nådd maksimal levetid. Lengst mulig leieperiode med samme leietaker er som hovedregel mere ressurseffektivt / bærekraftig sammenlignet med korte leieperioder med hyppige utskiftninger. I dagens leiemarked ses det utskiftningsfrekvenser ned til 5 år.
Et virkemiddel for å strekke periodene for leieavtaler og sikre at leieavtaler fornyes for en ny periode, er å gi leietaker mulighet for vokse og krympe i det leide arealet.

## Slide 26: Fleksibilitet – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - fleksibilitet - generalitet i arealanvendelse |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier ( tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Høyt ambisjonsnivå + Arealplaner skal vise: - områder med mulighet for innredning med møterom med stor persontetthet, ned til 2m2 pr person. - områder med mulighet for innredning med kontorlandskap/cellekontorer (full fleksibilitet mellom cellekontor og landskap)med persontetthet ned til 6m2 pr. person. | Som Minimumsnivå + Det skal foreligge arealplaner som viser alternative innredningsmuligheter for typiske planer i bygget. Arealplaner skal vise: - områder med mulighet for innredning med møterom med stor persontetthet ned til 2m2 pr person - områder med mulighet for innredning med kontorlandskap med persontetthet ned til 6m2 pr. person - områder med mulighet for innredning med cellekontor med persontetthet ned til 6m2 pr. person | Som Minimumsnivå | Det skal beskrives muligheter for å variere forhold mellom landskap og cellekontor.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Spesifiseres i leveransebeskrivelse med supplerende arealplaner med alternative innredningsmuligheter for typiske planer. |  | Spesifiseres i leveransebeskrivelsen. | 
Notes: Muligheter for fordeling av areal mellom cellekontor, landskap og møterom kan være fleksible løsninger.
Det er trolig ikke optimalt å planlegge for at alle arealer har mulighet for plassering av møterom vilkårlig. En optimal strategi er at planlegge soner som:
Er egnet for møterom, med persontetthet ned til 2 m2 pr person
Er egnet for kontorlandskap eller cellekontor med persontetthet ned til 6 m2 pr person (6 m2 minimum tillat areal for arbeidsplasser).
Forbildenivå med full fleksibilitet mellom cellekontor og landskap er kostnadsdrivende og det må vurderes om dette skal kreves, da det kan være i konflikt med lave driftskostnader (stor fleksibilitet gir mer komplekse tekniske systemer, større krav til skillevegger mm). Men omvendt kan det trolig sikre en leietakers vekslende behov, og dermed sikre at leietaker fastholdes i arealet i lengre periode – som igjen vil gi lavere kostnad og ressursbruk.

## Slide 27: Fleksibilitet – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - fleksibilitet - fleksibel innredning |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Høyt ambisjonsnivå + Det er krav til teknisk grid på maksimum 2,4 x 4.8 m2. | Som Godt ambisjonsnivå + Det er krav til teknisk grid per maksimum 2.4 i byggets perimeter i arealer inntil 7 meter fra fasaden. Alle skillevegger skal være modulvegger som enkelt (1 arbeidsdag) kan flyttes og ombrukes i et gridsystem på maksimum 2,4 x 8 m2. Gulvbelegg og himlinger skal være forberedt for fleksibel innredning, og skal tilpasset gridsystem med nødvendige tiltak for: lydreduksjon mellom rom sikring av at gulvbelegg har ensartet kvalitet og overflater etter flytting av vegger | Det skal foreligge beskrivelse av fleksibilitet i innredning, teknisk grid, skillevegger og lydhimling. | Det skal foreligge beskrivelse av fleksibilitet i innredningen.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Prinsipp for fleksibel innredning spesifiseres i leveransebeskrivelsen og på plantegning for typisk plan. |  |  | 
Notes: Det skal stilles krav til en beskrivelse av fleksibiliteten i det leide arealet. Fleksibiliteten er avgjørende for løpende tilpasning av arealet til leietakerens vekslende behov for fordeling mellom fellesområder, landskapskontorer og cellekontorer.
Høyt ambisjonsnivå og Forbildenivå skal utfordre løsninger og design til å vise nye innovative løsninger for skillevegger, gulvoppbygning/belegg og himling for å sikre fleksibilitet. Fleksibilitet er ikke et mål i seg selv. Fleksibiliteten skal stimulere til lavere ombygningskostnader og lavere ressursforbruk ved å vise til løsninger og systemer som raskt og effektivt transformerer kontorarealer fra en funksjon til en ny, uten eller med minimal bruk av nye materialressurser.

## Slide 28: Fleksibilitet – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - fleksibilitet - arealeffektivitet |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Arealeffektivitet skal være 1 arbeidsplass per maksimum 15 m2 BRA (leieareal). | Arealeffektivitet skal være 1 arbeidsplass per maksimum 18 m2 BRA (leieareal ). | Arealeffektivitet skal være 1 arbeidsplass per maksimum 23 m2 BRA (leieareal ). | Arealeffektivitet skal være 1 arbeidsplass per maksimum 28 m2 BRA (leieareal ).
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Spesifiseres i leveransebeskrivelsen. |  |  | 
Notes: Arealeffektiviteten er viktig for at få kostnadsoptimale arealer, og utleier skal derfor opplyse maksimal mulig antall arbeidsplasser for det leide arealet. Med utgangpunkt i dette og det samlede leide arealet kan arealeffektiviteten enkelt beregnes.

## Slide 29: Universell utforming – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - universell utforming |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Lokalene skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift og NS 11001-1:2009 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygg (under revisjon nå). Bygget skal tilrettelegges for at personer med nedsatt bevegelsesevne skal ta seg ut til det fri ved egen hjelp. | Lokalene skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift. Publikumsarealene skal i tillegg tilfredsstille NS 11001-1:2009 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygg. | Lokalene skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift. | Lokalene skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift i publikumsarealene /fellesarealene. Mulighet for trinnfri tilgjengelighet til arbeidsareal skal beskrives, og beskrivelse av de tiltak som kreves/er mulige der arbeidsgiver må tilrettelegge for medarbeider med særlige behov.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS 11001-1:2009 | Dokument som viser samsvar med kriterier fra NS 11001-1:2009 | Dokument som viser samsvar med kriterier fra gjeldende Teknisk forskrift | Spesifiseres i leveransebeskrivelsen.
Notes: Minimumsnivå iht lovkrav vil ikke alltid være hensiktsmessig nivå når det gjelder universell utforming i eksisterende bygg (eks dersom en heis har en størrelse noe under kravet må behovet for utskifting vurderes i hvert tilfelle, det samme gjelder behov for flytting av betjeningspanel som står få cm for høyt).
Det skal stilles krav til publikumsarealene ved minimumsnivå for å sikre at adkomst til møter i bygget for personer med nedsatt bevegelsesevne. Kravet stilles til publikumsarealer som atkomst til bygget, inngangsparti, resepsjon, møterom, kantine, hc-toalett og tilgjengelighet mellom disse.
Det er viktig å bemerke, at der en arbeidsgiver har en ansatt som får særlige behov er arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven pliktig til at tilrettelegge arbeidsplassen for den ansatte.

## Slide 30: Mulighet for oppgradering under leieperioden – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - mulighet for oppgradering under leieperioden Miljøavtale – supplerende sertifiseringsordninger |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Som Godt ambisjonsnivå + Det skal avtales at sertifiseringen «BREEAM–in-Use», opprettholdes minimum på nivå «Excellent» i leietiden hva gjelder bruk og drift av eiendommen og leieobjektet. | Som Godt ambisjonsnivå + Det skal avtales at sertifiseringen «BREEAM–in-Use», opprettholdes minimum på nivå «Very good» i leietiden hva gjelder bruk og drift av eiendommen og leieobjektet. | Som Minimumsnivå + Det skal utarbeides handlingsplan for gjennomføring av vedtatte miljøtiltak. | Leietaker og gårdeier skal gjennom sin bruk, sin drift og sitt vedlikehold av leieobjektet og eiendommen tilstrebe miljømessig gunstige løsninger. Det skal ha vært gjennomført kartlegging og konsekvensutredning av mulige miljøforbedringer. Forslag og økonomiske konsekvenser skal presenteres for leietaker.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Spesifiseres i «Miljøavtale». Dokument som viser samsvar med kriterier fra Breeam-In-Use. |  | Spesifiseres i «Miljøavtale» og leveransebeskrivelse | 
Notes: En miljøavtale er en avtale mellom utleier og leietaker. Målet med avtalen er at partnerne skal samarbeide om å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden. Med hevet miljøstandard menes økt energieffektivitet, bedre ressursutnyttelse og redusert utslipp/avfall i forbindelse med eiendommens og leieobjektets drift og vedlikehold.
For å heve miljøstandarden skal partene vurdere muligheten for å gjennomføre energibesparende tiltak («Energitiltak»). Partene skal også i leieperioden vurdere mulighetene for å gjennomføre andre tiltak som kan heve eiendommens og leieobjektets miljøstandard («Miljøtiltak»), for eksempel bygningsmessige endringer, innarbeiding av nye tekniske installasjoner eller endring av drifts- og bruksrutiner for eiendommen og leieobjektet.
Der partene blir enige om å gjennomføre Energitiltak og/eller Miljøtiltak, skal disse beskrives i en tiltaksplan («Tiltaksplan»). Tiltaksplanen skal også inneholde en prosjektbeskrivelse og en fremdriftsplan, samt en beregning av leietakers bidrag og besparelsen som følge av Energitiltaket.

## Slide 31: Materialkvalitet – funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - materialkvalitet |  |  |  | 
 | 1. Forbildenivå | 2. Høyt ambisjonsnivå | 3. Godt ambisjonsnivå | 4. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Lokalene har overflater med minst 30 års levetid. Det skal være mulig å endre planløsning med eksisterende materialer/bygningsdeler. | Som Godt ambisjonsnivå +Det skal være mulig å endre planløsning med eksisterende materialer/bygningsdeler. | Lokalene har overflater med minst 10 års levetid. | Lokalene har overflater med minst 5 års levetid.
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | For nybygg skal det foreligge dokumentasjon på levetid fra produsent. Det skal foreligge beskrivelse av hvordan planløsningen skal kunne endres. |  |  | 

## Slide 32: Sikkerhet - funksjonskriterier og dokumentasjonskrav for ulike ambisjonsnivåer
Kvalitetsområde - sikkerhet |  |  | 
 | 1. Høyt ambisjonsnivå | 2. Godt ambisjonsnivå | 3. Minimumsnivå
Funksjonskriterier (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Følgende krav skal tilfredsstilles: Utvidet perimetersikring FG-godkjent låssystem Elektronisk adgangskontroll/-sperre Betjent resepsjon Soneinndeling Alarm Kameraovervåking Redundant og sikker IKT-løsning | Følgende krav skal tilfredsstilles: Enkel perimetersikring FG-godkjent låssystem Adgangskontroll Betjent resepsjon Soneinndeling Alarm Sikker IKT-løsning | Følgende krav skal tilfredsstilles: FG-godkjent låssystem Soneinndeling Alarm
Dokumentasjonskrav (tekst til krav i kravspesifikasjon) | Spesifiseres i leveransebeskrivelsen. |  |